## Slide 1: Кинематика UGPOST
Чиж Олег

## Slide 2: Переменные кинематики
Переменные кинематики задают специфическую для различных станков информацию, которая используется обработчиком событий.
Переменные кинематики определяют как обработчик событий превращает координаты x,y,z,i,j,k траектории в координаты станка.
Переменные кинематики так же используются для задания тиа станка: токарный, фрезерный или ЭЭ.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Основные типы станков
mom_kin_machine_type
  lathe
  3_axis_mill
  4_axis_head
  4_axis_table
  5_axis_dual_table
  5_axis_dual_head
  5_axis_head_table
  2_axis_wedm
  4_axis_wedm
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Токарный
Если тип станка установлен в токарный, обработчик событий превращает координаты траектории в токарные координаты следующим образом:
Траектория UG
Кадр программы
x,y,z --> x,0,z
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: Фрезерный
Если тип станка установлен в фрезерный, обработчик событий превращает координаты x,y,z,i,j,k траектории в x, y, z, 4-я ось вращения & 5 -я ось вращения.
Траектория UG
Кадр программы
x,y,z,i,j,k --> x,y,z,a,b
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Фрезерный
Тип станка определяет количество осей.
Каждая поворотная ось задается следующим:
  плоскость вращения
  ограничения перемещения
  направление позиции
  нулевая точка.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Окружности
mom_kin_arc_output_mode
  Эта переменная кинематики определяет данные и кол-во кадров которые необходимы для генерации дуг окружностей в прогамме ЧПУ.
FULL_CIRCLE
  Круговое перемещение генерируется в приращении 360 градусов.
QUADRANT
  Круговое перемещение генерируется для каждого квадранта отдельно
LINEAR
  Эта установка указывает обработчику событий генерировать окгужность с помощью линейных сегментов.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Окружности
mom_kin_arc_valid_plane
  Эта переменная указывает обработчику событий в каких плоскостях возможна генерация событий circle_move.
XYZ
  Дуги выводятся в трех принципиальных плоскостях.
XY
  Дуги выводятся в плоскости XY.
YZ
  Дуги выводятся в плоскости YZ.
ZX
  Дуги выводятся в плоскости ZX.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Пример 1
Задайте переменные кинематики для создания 5-осевого станка со следующими элементами.
  4th ось -- Поворотная головка A в плоскости YZ, ограничения +/- 20 градусов.
  5th ось -- Поворотная головка C в XY плоскости, ограничения 0-360.
  Точка поворота - 10 дюймов.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Пример 2
Задайте переменные кинематики для вывода дуг окружностей ограниченных квадрантами и только в плоскости XY.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Решение 1
set mom_kin_machine_type 5_axis_dual_head
set mom_kin_4th_axis_plane YZ
set mom_kin_4th_axis_min_limit -20
set mom_kin_4th_axis_max_limit 20
set mom_kin_5th_axis_plane XY
set mom_kin_5th_axis_min_limit 0
set mom_kin_5th_axis_max_limit 360
set mom_kin_pivot_gauge_offset 10
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Решение 2
set mom_kin_output_mode quadrant
set mom_kin_valid_plane xy
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>