## Slide 1: Файл обработчика событий UGPOST
Чиж Олег

## Slide 2: Архитекрура UG Post
Данные UG
UG Post
Генератор
событий
Обработчик событий
Файл описания
Выходной
файл
Имя события
переменная
переменная
переменная
Задается пользователем
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Пример обработчика события
Линейное перемещение GOTO/ x, y, z, i, j, k
Генератор событий создает для события linear_move следующие переменные.
  mom_pos -- позиция станка x,y,z,a,b
  mom_prev_pos -- предидущая позиция станка x,y,z,a,b
  mom_goto_pos -- координаты goto в СКС
  mom_goto_tool_axis -- ось инструмента в goto в СКС
  mom_prev_goto_pos -- предидущая координата goto в СКС
  mom_prev_goto_tool_axis -- предидущая ось инструмента в goto в СКС
  mom_feed_rate_per_min -- подача в дюймах/мм в минуту
  mom_feed_rate_per_rev -- подача в дюймах/мм на оборот
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Примеры типовых событий и переменные загружаемые в обработчик событий
MOM_linear_move
  Когда вызывается: Для каждого линейного перемещения в траектории инструмента.
  Загружаемые переменные:
    mom_pos(0)
    mom_pos(1)
    mom_pos(2)
MOM_circular_move
  Когда вызывается : Для каждого кругового перемещения в траектории инструмента.
  Загружаемые переменные :
    mom_pos(0) mom_arc_center(0)
    mom_pos(1) mom_arc_center(1)
    mom_pos(2) mom_arc_center(2)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: MOM_do_template
MOM_do_template template_name
Расчитывает и выводит кадр, который основан на кадре шаблона в файле описания.
Пример:
MOM_do_template linear
G1 X10 Y20 Z5
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Базовый файл UG Post
Базовый файл UG Post содержит базовые процедуры общие для всех постпроцессоров. Этот файл должен быть исходным для всех обработчиков событий.
Генератор событий обеспечивает генерацию общих G и M кодов для многих событий.
M00 Останов, M01 Опциональный останов, M02 Конец, M03 Вкл. Шпинделя ПЧС, и т.д.
G00 ускоренное, G01 линейное, G02 круговое ПЧС и т.д.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Базовый файл UG Post
The base file contains the default processing for all events. This includes PPRINT, INSERT and other basic functions.
The base file also includes the procedure for outputting commentary information (eyewash).
The base file is supplied by UG. Any procedure in the base file may be overwritten by the user, if desired.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Пример процедуры обработки
proc MOM_linear_move {} {
MOM_do_template linear
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: MOM_output_literal
MOM_output_literal “string” Выводит в программу ЧПУ строку, которая содержит строки и переменные
Пример:
MOM_output_literal “Имя операции: $mom_path_name”
Имя операции: P1
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Пример процедуры обработки
proc MOM_start_of_path {} {
global mom_operation_type
global mom_path_name
MOM_output_literal “Тип операции: $mom_operation_type”
MOM_output_literal “Имя операции: $mom_path_name”
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: MOM_suppress
MOM_suppress <Always|Once|Off> address_1,...,address_n
Это команда подавляет вывод адресов в любых кадрах шаблонов.
Always: подавлять всегда
Once: подавить только в следующем кадре
Off: выключить подавление
Пример:
MOM_suppress Once N
(подавить в следующем кадре адрес N)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Пример процедуры обработки
proc MOM_start_of_program {} {
MOM_suppress Once N
MOM_output_literal “%”
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Пример процедуры обработки
proc MOM_linear_move {} {
MOM_do_template linear
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: MOM_force
MOM_force <Always|Once|Off> address_1,...,address_n
Вызваный следующий раз кадр шаблона будет содержать все адреса со значениями, которые заданы в этой функции в качестве аргументов.
Always: выводить всегда
Once: выводить только в следующем кадре
Off: не выводить
Пример:
MOM_force Once X Y Z
(В следующем кадре вывести адреса X Y Z)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Пример процедуры обработки
proc MOM_initial_move {} {
MOM_force Once X Y Z
MOM_do_template initial_move
...
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: MOM_set_seq_on
MOM_set_seq_on
Позволяет выводить номер кадра если SEQUENCE (последовательность) задана в файле описания.
Пример:
MOM_set_seq_on
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: MOM_set_seq_off
MOM_set_seq_off
Не выводить номер кадра.
Пример :
MOM_set_seq_off
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Пример 1
Измените процедуру “start_of_program” в файле my_post.tcl:
  Установите строку без адреса N но с %4711
  Установите заголовок без адреса N
    вывод:
      mom_date (дата)
      mom_logname (имя пользователя)
      mom_part_name (имя файла части)
  Установите вывод строки “G40 G80 G17”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Пример 2
Измените процедуру “start_of_path” в файле my_post.tcl:
  вывод:
    mom_operation_type (тип операции)
    mom_path_name (имя траектории)
    mom_tool_name (имя инструмента)
    mom_tool_type (тип инструмента)
    mom_tool_number (номер инструмента)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Пример 3
Измените вывод для события “cycle_drill”
  G101 X Y E R
    X Y начальная точка в цикле сверления
    E глубина отверстия
    R безопасное расстояние
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Пример 4
Измените процедуру ускоренного перемещения
  Вместо G0 выводить G1 с R
  G1 X Y Z R
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Пример 5
Измените процедуру ускоренного перемещения
  Для всех ускоренных перемещений выводить F0
  G0 X Y Z F0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Решение 1
MOM_output_literal "(######## TASK : $mom_part_name ############)"
MOM_output_literal "(# Created By : $mom_logname)”
MOM_output_literal "(# Creation Date: $mom_date)"
MOM_output_literal "(############################################)"
MOM_suppress always N
MOM_output_literal "%4711"
MOM_suppress off N
MOM_output_literal "G70 G90"
MOM_output_literal ”G80 G40 G17"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24: Решение 2
MOM_output_literal "(----------------------------------------------------)"
MOM_output_literal "(Operation Name: $mom_path_name)"
MOM_output_literal "(Operation Type: $mom_operation_type)”
MOM_output_literal "(Tool Name: $mom_tool_name)”
MOM_output_literal "(Tool Type: $mom_tool_type)"
MOM_output_literal "(Tool Number: $mom_tool_number)"
MOM_output_literal "(----------------------------------------------------)"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Решение 3
BLOCK_TEMPLATE cycle_drill {
motion_g[$mom_sys_cycle_drill_code]
X[$mom_cycle_feed_to_pos(0)]
Y[$mom_cycle_feed_to_pos(1)]
E[$mom_cycle_feed_to_pos(2)]
R[$mom_cycle_rapid_to_pos(2)]
F[$mom_feed_rate]
}
set mom_sys_cycle_drill_code 111
# create address E
ADDRESS E {
FORMAT Coordinate
MAX 9999.9999
MIN -9999.9999
FORCE off
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Решение 4
set mom_sys_rapid_code 1
BLOCK_TEMPLATE rapid_xy {
motion_g[$mom_sys_rapid_code]
G[$mom_sys_output_code($mom_output_mode)]\opt
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
“R”
}
BLOCK_TEMPLATE rapid_z {
motion_g[$mom_sys_rapid_code]
Z[$mom_pos(2)]
H[$mom_tool_adjust_register]\opt
“R”
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Решение 5
set mom_sys_rapid_code 0
BLOCK_TEMPLATE rapid_xy {
motion_g[$mom_sys_rapid_code]
G[$mom_sys_output_code($mom_output_mode)]\opt
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
“F0”
}
BLOCK_TEMPLATE rapid_z {
motion_g[$mom_sys_rapid_code]
Z[$mom_pos(2)]
H[$mom_tool_adjust_register]\opt
“F0”
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>