## Slide 1: Генератор ПП - Post Builder
Чиж Олег

## Slide 2: Генератор ПП - Post Builder
Post Builder позволяет Вам создавать и редактировать постпроцессоры.
Post Builder читает и записывает следующих три файла.
  Post.pui -- Это мастер файл “post builder”. Он содержит информацию, которая не записывается в файлы .tcl и .def. Он должен раполагатся в том же каталоге, что и .tcl и .def файлы. НЕ УДАЛЯЙТЕ ЕГО!
  Post.def -- Файл оприсания UG Post.
  Post.tcl -- Файл обработчика событий UG Post.

## Slide 3: Элементы Post Builder
Задаются все выходные кадры.
Задаются форматы всех адресов
Создается последовательность вывода для:
  Начала программы
  Начала операции
  Конца программы
  Конца операции
  Смены инструмента
  Вызова циклов

## Slide 4: Элементы Post Builder
Имеет графический, простой в использовании интерфейс для создания постпроцесоров
Post Builder позврляет Вам создавать форматы, адреса, кадры и управляющие последовательности
Содержит начальный набор файлов для настройки постпроцессора

## Slide 5: Пример 1
Запустите Post Builder
Создайте новый ПП
Сохраните Ваш ПП в каталоге /resource/postprocessor.
Отредактируйте файл template_post.dat и включите в него новый ПП.
Перезагрузите конфигурационный файл или перезапустите UG и проверьте наличии нового ПП в списке.

## Slide 6: Пример 2
Создайте последовательность в начала программы которая содержит следующую информацию.
  Код останова Перемотки (#)
  G70G90G40G17G00
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.

## Slide 7: Пример 3
Создайте последовательность для смены инструмента.
  G91G28Z0
  M06 T0001
  T0002 (следующий инструмент)
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.

## Slide 8: Пример 4
Смените G код для Cycle/Drill на G71
Смените G код для ускоренного перемещения (Rapid Motion) на G01 и добавьте код R в каждый кадр ускоренного перемещения.
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.

## Slide 9: Пример 5
Смените последовательность для смены инструмента таким образом, чтобы код Т всегда выводился после кода M06.
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.

## Slide 10: Пример 6
Смените формат всех координат как показано ниже:
  Позиция X = 1.23 должна выводится как X12300
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.

## Slide 11: Пример 7
Смените вызов цикла таким образом, чтобы координаты X и Y повторялись перед вызовом цикла в отдельном кадре с ускоренной подачей.
  G00 X Y
  G81 X Y R Z
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.

## Slide 12: Пример 8
Для каждой из следующих функций замените G код на следующий текст.
  G00 MOVE
  G01 L
  G02 CLW
  G03 CCW
  G81 CYC_DRL
  G83 CYC_BRK
Сохраните Ваш ПП и запустите его для проверки результата.