## Slide 1: Файл описания для UGPOST
Чиж Олег

## Slide 2: Файл описания
В файле описания задается формат и содержание кадров, которые выводятся из UG Post
  Структура
  Формат
  Адреса
  Блоки шаблонов
  Включения

## Slide 3: MACHINE name
INCLUDE {name_1, name_2, ...}
FORMATING {
WORD_SEPARATOR “ string“
END_OF_LINE “ string“
...
ADDRESS name
{ ... }
BLOCK_TEMPLATE name {}
}

## Slide 4: Исходные данные от других станков
INCLUDE {name_1, name_2, ..., name_n}
name_1 = имя существующего файла описания
Система будет использовать этот файл в загруженном файл.

## Slide 5: Элементы файла описания
WORD_SEPARATOR “string“
  строка между каждым адресом
END_OF_LINE “string“
  строка в конце каждого кадра
SEQUENCE name start increment frequency
  name = имя кадра шаблона для номера кадра
  start = начальное значение
  increment frequency = приращение
  frequency = частота вывода
  SEQUENCE NUMBER 1 1 1

## Slide 6: Формат
Описание формата: &abcdef
  a = + or _ “+” указывает выводить знак плюс, “_” указывает подавить знак плюс.
  b = 0 or _ “0” указывает выводить ведущие нули, “_” указывает не выводить ведущие нули.
  c = {0,1,…,9} Максимальное кол-во знаков слева от десятичной точки.
  d = . or _ “.” указывает выводить десятичную точку, “_” указывает не выводить десятичную точку
  e = {0,1,…,9} Максимальное кол-во знаков справа от десятичной точки.
  f = 0 or _ , “0” указывает выводить незначащие нули, “_” указывает не выводить незначащие нули.
Формат языка C: Все доступные форматы команды printf языка С.
Пример:
    FORMAT Feed “&__4.2_”

## Slide 7: Формат
FORMAT Coordinate “&__3.4_”
Этот формат выводит число без знака плюс без ведущих и незначащих нулей, 3 знака слева от десятичной точки и 4 знака справа от десятичной точки.
Пример: X12.34

## Slide 8: Формат
FORMAT name C_Format_String
  s = строка (“hello”)
  d = целое (“5”)
  f = число с плавающей точкой (“3.14...”)
  g = экспонента (“1e2”)
  %0i,jf 0= смещение 0
  i= общая длина
  j= точность

## Slide 9: Формат нуля
ADDRESS X {
ZERO_FORMAT zero_coord
FORMAT Coordinate
MAX 9999.9999
MIN -9999.9999
FORCE off
}
Эта опция позволяет пользователям управлять, как выводится нулевые координаты. Zero_format используется для вывода только когда значение, которое нужно вывести - нуль.
  FORMAT zero_coord “0_01.0_”

## Slide 10: Поледовательность
SEQUENCE seqn 1 1 3
N001
..
..
N002
SEQUENCE seqn 1 1 1
N001
N002
N003

## Slide 11: Адрес
ADDRESS X {
FORMAT name
FORCE <Always | Once | Off>
MAX number <Abort | Warning | Truncate>
MIN number <Abort | Warning | Truncate>
ZERO_FORMAT coordinate
LEADER string
TRAILER string
}

## Slide 12: Адрес
ADDRESS motion_g {
FORMAT Socket
FORCE Never
MIN 0 Abort
MAX 99 Abort
LEADER “G“
TRAILER “ “
}

## Slide 13: Шаблон кадра
BLOCK_TEMPLATE name {
Address_Name [Address_Expression]
\nows \opt \ldr=string1
\trl1 =string2
}

## Slide 14: Шаблон кадра
BLOCK_TEMPLATE cycle_drill {
motion_g [$mom_sys_cycle_drill_code]
X [$mom_cycle_fedto_pos(0)]
Y [$mom_cycle_fedto_pos(1)]
Z [$mom_ cycle_fedto_pos(2)]
R [$mom_ cycle_rapto_pos(2)]
F [$mom_feed_rate]
}

## Slide 15: Пример 1
- Коды ЧПУ с пробелами между адресами
- Коды ЧПУ без пробелов между адресами

## Slide 16: Пример 2
- Нумерация кадров (10,20,30)
Начальный номер 10 и приращение 10
  N10 G1 X10
  N20 Y20
  N30 Y40
- Нумерация кадров (5,..,15,...25)
Начальный номер 5, приращение 10, и вывод в каждом втором кадре
  N5 G1 X10
  Y20
  N15 Y40

## Slide 17: Пример 3
- Формат нумерации кадров (10,20,30,40)
Нет ведущих нулей
- Формат нумерации кадров (0010,0020,0030,0040)
Ведущие нули выводятся
- Координаты с 5 знаками слева, 3 знаками справа от десятичной точки, без ведущих нулей, с незначащими нулями и без десятичной точки.
- Координаты с 4 знаками слева, 4 знаками справа от десятичной точки, с ведущими и с незначащими нулями и без десятичной точки.

## Slide 18: Пример 4
- G1 Y... X.... Z.…
  Сменить адреса x и y для линейных пермещений.
- G1 Z... X.... Y.…
  Выводить Z первой для линейных пермещений.

## Slide 19: Пример 5
- Вместо “G1” “Gll”
- вместо “G0” для перемещения xy - “rapid”

## Slide 20: Пример 6
- вместо “X” “X-Coord.”
- если F больше 10, система должна останавливать вывод и выводить сообщение об ошибке.

## Slide 21: Пример 7
- Сделайте так, чтобы адрес X выводился во всех кадрах перемещения.

## Slide 22: Пример 8
- Сделайте вывод I,J,K как координат центра окружности в кадрах круговой интерполяции.

## Slide 23: Решение 1
- WORD_SEPARATOR “ “
- WORD_SEPARATOR ““

## Slide 24: Решение 2
- SEQUENCE seqn 10 10 1
- SEQUENCE seqn 5 10 3

## Slide 25: Решение 3
- FORMAT Naddress “&__4___”
- FORMAT Naddress “&__40__”
ADDRESS N {
FORMAT Naddress
FORCE off
}
- FORMAT Coordinate “&__5_30”
- FORMAT Coordinate “&+04_40”

## Slide 26: Решение 4
BLOCK_TEMPLATE linear {
G[$mom_sys_linear_code]
Y [$mom_pos(1)]
X [$mom_pos(0)] Z [$mom_pos(2)]
}
BLOCK_TEMPLATE linear {
G [$mom_sys_linear_code]
Z [$mom_pos(2)]
X [$mom_pos(0)] Y [$mom_pos(1)]
}

## Slide 27: Решение 5
BLOCK_TEMPLATE linear {
G[11]
X [$mom_pos(0)] Y [$mom_pos(1)]
Z [$mom_pos(2)]
}
OR
set mom_sys_linear_code 11
BLOCK_TEMPLATE rapid_xy {
“rapid”
X [$mom_pos(0)] Y [$mom_pos(1)]
Z [$mom_pos(2)]
}

## Slide 28: Решение 6
ADDRESS X {
FORMAT Coordinate
FORCE Off
LEADER “X-Coord.”
}
ADDRESS F {
FORMAT Coordinate
FORCE Off
MAX 10 Abort
}

## Slide 29: Решение 7
ADDRESS X {
FORMAT Coordinate
FORCE Always
}

## Slide 30: Решение 8
BLOCK_TEMPLATE circle { motion_g [$mom_sys_circle_code($mom_arc_direction)]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
I[$mom_pos_arc_center(0)]
J[$mom_pos_arc_center(1)]
K[$mom_pos_arc_center(2)]
F[$mom_feed_rate]
}