## Slide 1: Постпроцессирование с помощью UG POST
Чиж Олег

## Slide 2: Разделы UG Post
Обзор
Архитектура UG Post (MOM)
Настройка Вашей системы
Генератор событий
Файл описания
5 осевая кинематика
Обработчик событий
Tcl
События задаваемые пользователем
Установка WISH
Инструменты отладки
Наследование
Генератор ПП (Post Builder)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Ситуация с постпроцесированием в V15
Инвариантный ПП - GPM
  6000 пользователей
  Хорошее решение для стандартных станков
  Недостаточно возможностей для настройки
  Простота использования
  Низкая по сравнению с конкурентами цена

## Slide 4: Причины перехода к UGPost
Ограничения GPM
  Ограниченное использование
  Сложность добавления новых технологий
Интегрированный постпроцессор
Совместимость с новой архитектурой CAM
  Доступ к данным операции и внутреней траектории инструмента
  Доступ к информации о станке
  Доступ к информации о инструменте
  Доступ к файлам UG для создания документации
Переход к прямой генерации программы
  CLSF больше не требуется

## Slide 5: Позиционирование
UG Post - это основа нового решения для постпроцесирования
Новые функции разрабатываются только для работы с UGPost
GPM переходит в режим поддержки
Нет прямого преобразования данных между MDF и UGPost

## Slide 6: Выгоды от UGPost
Уменьшается время постпроцесирования за счет прямой генерации (без промежуточного файла)
Возможность простой адресации самых сложных станков
Уменьшается время разработки постпроцессора
Платформа для новой технологии

## Slide 7: Что такое Система Управления Выводом (MOM) ?
Это архитекрура/механизм для доступа к данным UG и генерации форматированного вывода
Много приложений UG основанно на MOM
  UGPost (Постпроцессор)
  UGShop Docs (Цеховая документация)
  UG Library Mechanism (Механизм библиотек)

## Slide 8: Что такое UGPost ?
Приложение основанное на архитектуре MOM (Система управления выводом)
Постпроцессор с неограниченными возможностями
Новаторский подход
Большие возможности расширения
Компоненты
  UGPost - исполняемый модуль
  UGPost - генератор ПП

## Slide 9: Типичная структура и семантика программы ЧПУ
Последовательность кадров, которые представляют собой последовательность инструкций системе ЧПУ.
Каждый кадр - это последовательность слов, которые разделены разделителем и заканчивается символом конца строки.
Каждое слово - это комбинация адреса и значения.
Адрес определяет, где сохранить значение.
Значение может быть цифровым или строковым.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Пример:
(Created By: murgolo)
(TASK: /cam/v130/post_demo/demo.prt)
%
(Creation Date: Thu May 29 17:17:35 1997)
G54 H0 D0 T0
T02
(-----------------------------------------------)
(Start path: PROFILE with tool: MILL-.5)
(-----------------------------------------------)
N02 G28 X0.0000 Y0.0000 G49 Z0.0000 M04
N12 T02
N22 G01 X-4.1970 Y3.4533 F50.0
N32 G00 G43 Z2.1 M03
N42 Z1.6 F5.00
N52 Z1.5 F2.0
N62 X-3.847
N72 X3.8470 F3.0
N82 G02 X4.3470 Y2.9533 I0.5 J0.0 K0.0
N92 G01 Y-2.0763
N102 G02 X3.8470 Y-2.5763 I0.0 J-0.5
N112 G01 X-3.8470
N122 Z2.2 F5000.0
N132 X-4.0762 Y3.5534
N462 G03 X-4.047 Y-2.4263 I-0.2 J0.15 F1000.0
N472 (End Of Path PROFILE)
N482 M30
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Архитектура UG Post
ДанныеUG
UG Post
Генератор
событий
Обработчик событий
Файл описания
Выходной файл
Имя события
переменая
переменая
переменая
User Defined

## Slide 12
UG
UG Post
Генератор
событий
Линейное
перемещение
Формат
G01 X# Y# Z#
G01 X1. Y2. Z3.
(1,2,3)
GOTO/1,2,3
Архитектура UG Post

## Slide 13: Архитектура UG Post
Данные UG
Лин.перем.
x = 100
y = 50
z = 75
UG Post
Генератор
событий
proc Linear_Move {
MOM_do_template Linear
}
Format Socket %0.3f
Address X
{Format Socket Min 0 Max 550}
BLOCK_TEMPLATE Linear
{ G01 X[$x] Y[$y] Z[$z] }
G01 X100. Y50. Z75.
Linear_Move
x = 100
y = 50
z = 75

## Slide 14: UG читает команду из траектории и генерирует соответствующее событие
Данные UG
Лин. Перем.
x = 100
y = 50
z = 75
UG Post
Генератор
событий
proc Linear_Move {
MOM_do_template Linear
}
Format Socket %0.3f
Address X
{Format Socket Min 0 Max 550}
BLOCK_TEMPLATE Linear
{ G01 X[$x] Y[$y] Z[$z] }
G01 X100. Y50. Z75.
Linear_Move
x = 100
y = 50
z = 75
1
1

## Slide 15: Генератор событий посылает событие в UG Post
Данные UG
Лин.перем.
x = 100
y = 50
z = 75
UG Post
Генератор
событий
proc Linear_Move {
MOM_do_template Linear
}
Format Socket %0.3f
Address X
{Format Socket Min 0 Max 550}
BLOCK_TEMPLATE Linear
{ G01 X[$x] Y[$y] Z[$z] }
G01 X100. Y50. Z75.
Linear_Move
x = 100
y = 50
z = 75
2
2

## Slide 16: UG Post передает событие в рбработчик событий, который определяет, что делать.
ДанныеUG
Лин.перем.
x = 100
y = 50
z = 75
UG Post
Генератор
событий
proc Linear_Move {
MOM_do_template Linear
}
Format Socket %0.3f
Address X
{Format Socket Min 0 Max 550}
BLOCK_TEMPLATE Linear
{ G01 X[$x] Y[$y] Z[$z] }
G01 X100. Y50. Z75.
Linear_Move
x = 100
y = 50
z = 75
3
3

## Slide 17: UG Post читает шаблон кадра ‘Linear’ и использует заданный в нем формат в выходном кадре
ДанныеUG
Лин.перем.
x = 100
y = 50
z = 75
UG Post
Генератор
событий
proc Linear_Move {
MOM_do_template Linear
}
Format Socket %0.3f
Address X
{Format Socket Min 0 Max 550}
BLOCK_TEMPLATE Linear
{ G01 X[$x] Y[$y] Z[$z] }
G01 X100. Y50. Z75.
Linear_Move
x = 100
y = 50
z = 75
4
4

## Slide 18: UG Post выводит кадр в выходной файл
ДанныеUG
Лин.перем.
x = 100
y = 50
z = 75
UG Post
Генератор
событий
proc Linear_Move {
MOM_do_template Linear
}
Format Socket %0.3f
Address X
{Format Socket Min 0 Max 550}
BLOCK_TEMPLATE Linear
{ G01 X[$x] Y[$y] Z[$z] }
G01 X100. Y50. Z75.
Linear_Move
x = 100
y = 50
z = 75
5
5

## Slide 19: Основная концепция UG Post
События
Генератор событий Unigraphics
Обработчик событий
Файл описания
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: События
Событие - это данные, которые извлекаются из файла части UG.
Каждое событие связано с набором переменных, которые различны для каждого события.
Каждое событие описывается в генераторе событий, это моответствующая исполняемая Tcl процедура.
Например, переменные x,y,z линейного перемещения в UG определяют конечную позицию в событии линейного перемещения.
Эти переменные посылаются в обработчик событий как глобальные переменные. Таким образом переменные доступны всем процедурам.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Генератор событий Unigraphics
Генератор событий извлекает данные траектории инструмента из UG и передает их в UG Post как события и переменные.
Генератор событий выполняет большинство традиционных для постпроцессора функций пользователя. Они включают:
  Синтаксический анализ команд и разделение их на глобальные переменные
  Применение кинематики к точкам goto.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Пример генератора событий
Постпроцессорная команда
  SPINDL/RPM,100,CLW
Генератор событий анализирует команду и создает событие.
  Событие
    MOM_spindle_rpm
  Глобальные данные
    mom_spindle_speed = 100
    mom_spindle_direction=3
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Примеры некоторых событий и переменных, загруженных в генератор событий
MOM_start_of_program
  Когда вызывается : Первое событие в программе.
  Загружаемые переменные :
    mom_date
    mom_log_name
MOM_start_of_path
  Когда вызывается : Первое событие в каждой операции.
  Загружаемые переменные :
    mom_path_name
    mom_tool_name
    mom_part_name
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24: Примеры некоторых событий и переменных, загруженных в генератор событий
MOM_tool_change (если необходимо)
  Когда вызывается: После события “start of path”, если инструмент отличается от предидущего.
  Загружаемые переменные :
    mom_tool_number
    mom_tool_adjust_register
MOM_initial_move
  Когда вызывается : Первое перемещение после смены инструмента.
  Загружаемые переменные:
    mom_pos(0)
    mom_pos(1)
    mom_pos(2)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Файл описания
Файл описания описывает статические характеристики кадров и доступные адреса для заданного станка. Он содержит следующие компоненты:
  Структуру кадра для каждой команды (таких как линейное перемещение, круговое перемещение, смена инструмента).
  Доступные адреса.
  Разделитель слов и символ конца строки.
  Описания форматов.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Пример шаблона кадра
BLOCK_TEMPLATE Linear {
    G[01]
    X[$mom_pos(0)]
    Y[$mom_pos(1)]
    Z[$mom_pos(2)]
    F[$mom_feed_rate]
    }
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Пример адреса:
  ADDRESS F {
  FORMAT Feed
  MAX 12000.00
  MIN 0
  FORCE off
  }
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Формат
Описание формата: &abcdef
  a = + or _ “+” указывает выводить знак плюс, “_” указывает подавить знак плюс.
  b = 0 or _ “0” указывает выводить ведущие нули, “_” указывает не выводить ведущие нули.
  c = {0,1,…,9} Максимальное кол-во знаков слева от десятичной точки.
  d = . or _ “.” указывает выводить десятичную точку, “_” указывает не выводить десятичную точку
  e = {0,1,…,9} Максимальное кол-во знаков справа от десятичной точки.
  f = 0 or _ , “0” указывает выводить незначащие нули, “_” указывает не выводить незначащие нули.
Формат языка C: Все доступные форматы команды printf языка С.
Пример:
    FORMAT Feed “&__4.2_”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Разделитель слов
Разделитель слов определяет строку, которая размещается между словами в кадре.
    WORD_SEPARATOR <string>
string: Любая строковая переменная.
Пример:
    WORD_SEPARATOR " "
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: Конец строки
Символ конца строки опеределяет строку, которая добавляется в конец каждого кадра.
    END_OF_LINE <string>
string: Любая строковая переменная.
Пример:
    END_OF_LINE "\012"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: Элементы обработчика событий
Tcl
Расширения Tcl
Базовый UG Post
Многоосевая кинематика станков

## Slide 32: Обработчик событий
Обработчик событий - это процедура Tcl, которая устанавливает, как событие траектории инструмента будет обработано.
Каждый обработчик события определяет, что должно выводится при генерации этого события и, если это так, какие кадры будут выводиться в программу ЧПУ.
UG расширяет язык Tcl, что позволяет пользователям легко создавать кадры вывода, заданные в файле описания. Эти расширения доступны для вызова внутри обработчика события.
Обработчик события может также обрабатывать переменные, загруженные генератором события перед выводом кадра.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Введение в Tcl
Язык обработчика событий для UG Post.
Tcl это платформо независимый язык-интерпритатор нового поколения.
Это интегрированний язык.
Разработан John K. Ousterhout во время работы в UC Berkeley.
В настоящее время поддерживается компанией Scriptix Corp. (веб сайт www.scriptics.com)
Свободно распостраняется и доступен на всех платформах UG.
Официальный язык UG для написания правил пользователя.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: Пример программы Tcl:
proc MOM_linear_move {} {
  global first_motion
  if {$first_motion != 1} {
  MOM_force_once X Y Z
  set first_motion 1
  }
  MOM_do_template linear
  }
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Базовый Tcl синтаксис:
Tcl коды содержатся в Tcl скрипте.
Скрипт может содержать коды как внутри оператора “procs” так и вне этого оператора.
Коды снаружы оператора “proc” выполняются при чтении интерпритатором скрипта.
Коды внутри опретора “proc” выполняются только при вызове процедуры “proc”.
Доступны локальные и глобальные переменные.
Допустимы операции с числами, строками, логические операции и операции отношения.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36: Базовый Tcl синтаксис (продолжение):
Очень мощная обработка строк.
Имеет управляющие структуры if, while, for, foreach, break, continue, switch, eval, expr, source.
Легко расширяемый, то есть, можно очень легко прибавлять новые команды к интерпретатору.
Имеет средства для обработки ошибок, ввода - вывода в файл, порождение процесса и ограниченную отладку.
Позволяет лагко создавать графический интерфейс пользователя с помощью Tk.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37: Примеры Tcl программ:
proc fact x {
if { $x <= 1 } { return 1 }
[expr $x * [fact [expr $x - 1]]]
}
# Main
if { $argc != 2 } {
  puts "Usage: \
  $argv0 <inputfile> \
  <output file>"
  exit 1
}
set infile [open [lindex argv 0] r]
set outfile [open [lindex \
argv 1] w]
while { [gets $infile \
number] >= 0 } {
  set value [fact $number]
  puts $outfile $value
}
close $infile
close $outfile
# Now remove input file
exec rm [lindex argv 1]
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Расширения UG Post для Tcl
Компоненты файла описания могут использоваться для ввода расширенных команд Tcl.
Первичная цель этих команд - создание выходных кадров для станка с ЧПУ.
Все команды расширения Tcl начинаются с префикса MOM_.
UG Post также позволяет пользователям добавлять их собственные команды к Tcl.
Несколько следующих основных UG Post Tcl команд используются для базового вывода:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 39: MOM_do_template
Расчитывает и выводит кадр, который основан на кадре шаблона в файле описания.
Ввод
  template name
Пример:
  MOM_do_template linear
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 40: MOM_output_literal
Выводит в программу ЧПУ строку, которая содержит строки и переменные.
Ввод
  string
Пример :
  MOM_output_literal "Start of path $mom_path_name"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 41: MOM_suppress_address
В следующий раз шаблон кадра расчитывается, так что все заданные в этой команде адреса будут выводится в соответствии с заданной в этой команде модальностью, независимо от его глобального атрибута модальности.
Ввод:
  modality (once, always, never)
  address names
Пример:
  MOM_suppress_address once N X Y
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 42: Для чего нужен “wish” и где его взять?
В этом разделе описываются шаги для вызова и загрузки “wish” для:
  Windows NT
  UNIX

## Slide 43: События задаваемые пользователем
Позволяют настраивать меню управления станком и добавлять специальные постпроцессорные команды
Позволяют пользователю создавать меременные MOM
Получают информацию из UG файла для использования в постпроцессоре

## Slide 44: Базовый файл UG Post
Библиотека стандартных утилит
  Режимы задания подач (IPM, IPR, FRN)
  Режимы шпинделя (SFM, RPM)
  INSERT, PPRINT
Обработчик вывода
Обработчик ошибок

## Slide 45: Новые кинематические схемы 5-осевых станков
Новые процедуры для правильного определения позиционирования при многоосевой обработке
Дополнительные библиотеки, доступные для не-ортогональго расположения осей станка (Deckel-Maho)

## Slide 46: Инструменты отладки
Имеются три события, которые были разработаны, для создания средств контроля и отладки.
  MOM_before_each_event - это событие автоматически запускается перед каждым событием, созданным генератором событий. Название события будет загружено в переменную mom_debug_event_name.
  MOM_before_each_add_var - это событие автоматически запускается перед загрузкой переменных. Название переменной будет загружено в переменную mom_debug_assign_var в формате <var_name> = <value>.
  MOM_before_load_address - это событие автоматически запускается перед закгузкой в адрес нового значения.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 47: Mom_debug.tcl
UG содержит инструмент отладки, который использует три этих события. Один из инструментов отладки - tcl файл с названием mom_debug.tcl. Пользователь включает этот файл в их обработчик события, чтобы инициировать отладку для того обработчика события.
  Это приводит к остановке в каждом событии и перечисляет переменные, которые были загружены для этого события.
  Это создает файл трассировки для всех событий и ассоциативных с ними переменных.
По причинам эффективности, мы только автоматически вызываем события отладки, если они существуют в загруженном обработчике события.

## Slide 48: Mom_review.tcl
UG так же содержит инструмент отладки, который выводит информацию для отладки в три окна меню отладки.
  Первое окно - это список событий.
  Второе окно - это список всех переменных, доступных в событии.
  Третье окно - это список выходных кодов ЧПУ.

## Slide 49: Наследование файлов описания и файлов обработчика событий
В файл описания можно включать другие файлы описания с помощью команды INCLUDE <file name> внутри файла описания.
В файл обработчика событий можно включать другие обработчики событий используя команду Tcl "source <file name>"
Используя команды INCLUDE и source Вы можете создавать похожие постпроцессоры с помощью наследования определений и обработчиков событий от одного или нескольких постпроцессоров и затем переписать новый файл определения.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 50: Альтернативные вводы в UGPost
UG Post
Генератор
событий
ЧастьUG
Генератор
событий
Генератор
событий
UG CLSF
Форматы других произв.
Обработчик
событий
Файл
описания
Выходной
файл

## Slide 51: Модули UGPost
UGPost Execute - Исполняемый модуль
  Запускается непосредственно из файла UG
  Аналог GPM
UGPost Builder - Генератор ПП
  Используется для создания и редактирования постпроцессора
  Аналог MDFG

## Slide 52: UGPost - генератор ПП
Масштабируемый
  Фрезерный, Токарный, Расширенный
Интерфейс пользователя
  Похож на инструмент художника
  Графический
  Графическое представление кинематики станка
Возможности
  Кинематика станка
  Шаблоны кадров
  Задание адресов
  Форматы
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53: V16 UG постпроцессор
UG Post - генератор ПП
  Пользователи могут создать постпроцессоры с использованием интерактивного инструмента.
Раздаботка постпроцессоров UG
  UG разрабатывает заказные постпроцессоры, основанные на необходимых для заказчика условиях.
UG Post создавался с использованием базовых инструментальных средств.

## Slide 54: Базовые проекты в V17
UGPost -генератор ПП (фаза II)
  Токарная обработка
  Проволочная ЭЭО
Токарно-фрезерные ОЦ
Многосуппортные токарные стоанки
Альтернативные вводы

## Slide 55: Переход с MDFG/GPM
Преобразование лицензий (Главные модули)
GPM на технической поддержке
По крайней мере двух-летнее перекрытие