## Slide 1: UGPOST Кинематика 5-осевых станков
Чиж Олег

## Slide 2: 5-осевые станки
Переменная кинематики mom_kin_machine_type определяет тип станка. Для 5-осевых станков, доступны следующие значения переменной, от которой зависит тип станка:
5_axis_dual_table
5_axis_head_table
5_axis_dual_head

## Slide 3: Система координат

## Slide 4: Параметры осей вращенияя
Независимя ось это ось вращения которая НЕ изменяет своей ориентации или плоскости вращения при перемещении другой поворотной оси. Однако при кинематической схеме Головка-Стол 5-осевого станка (рисуноки-5 & 7) , поворотная головка должна описыватся как независимая или 4-я ось.
Ось C не может назначатся как 4-я ось.
Зависимая ось (или 5-я ось) это ось вращения которая изменяет свою ориентацию или плоскость вращения при перемещении другой поворотной оси.

## Slide 5: Рисунок 5, Головка Стол

## Slide 6: Рисунок 7, Deckel Maho, DMC80U

## Slide 7: Смещения центра 4-й оси
Массив mom_kin_4th_axis_center_offset содержит величины смещений центра 4-й оси относительно нулевой точки станка.
Для правильного пересчета координат из системы кординат детали в систему координат станка, эти значения должны быть заданы правильно.
Эти значения задают расстояния от нолевой точки станка до центра вращения 4-й оси.
mom_kin_4th_axis_center_offset(0) X расстояние mom_kin_4th_axis_center_offset(1) Y расстояние mom_kin_4th_axis_center_offset(2) Z расстояние

## Slide 8: Смещение центра 5-й оси
Массив mom_kin_5th_axis_center_offset (расстояние от центра 4-й оси до центра 5-й оси), содержит значения смещений и они используются для указания, что 5-я ось вращения не пересекается с 4-й осью вращения.
При определении этого вектора, обе оси должны находится в нулевой позиции. Значения могут включать две координаты, но обычно одна.
Этот перпендикулярный вектор измеряется в плоскости 4-й оси от оси вращения 4-й оси до оси вращения 5-й оси.
  mom_kin_5th_axis_center_offset(0) X расстояние mom_kin_5th_axis_center_offset(1) Y расстояние mom_kin_5th_axis_center_offset(2) Z расстояние

## Slide 9: Оси вращения (Стандарт или реверс)
Этот параметр управляет тем, как UGPost преобразует информацию i,j,k ориентации оси инструмента в позицию поворота.
Большинство станков с ЧПУ используют опцию Standard, т.е. Вращение или наклон по часовой стрелке на больший угол.
  (Когда Вы сомневаетесь, всегда используйте опцию Standard если данные неправильные для вашего станка)
Следующие рекомендации могут использоваться.
  Если в плоскости XY ось Z смотрит вниз от положительного направления к отрицательному, вращение по часовой стелке в больший угол означает Standard.
  Если в плоскости ZX ось Y смотрит вниз от положительного направления к отрицательному, вращение по часовой стелке в больший угол означает Standard.
  Если в плоскости YZ ось X смотрит вниз от положительного направления к отрицательному, вращение по часовой стелке в больший угол означает Standard.

## Slide 10: Оси вращения (Стандарт или реверс)
Этот параметр для каждой поворотной оси устанавливается переменными mom_kin_4th_axis_rotation и mom_kin_5th_axis_rotation
Эти переменные могут принимать два значения: стандарт или реверс, как показано ниже:
  set mom_kin_4th_axis_rotation standard
  set mom_kin_5th_axis_rotation reverse
Каждая переменная кинематики может устанавливатся в стандарт или реверс в зависимости от требуемого значения
Например:
  Для станка с двумя поворотными головками, как показанный на рисунке 1, возможна ориентация оси инструмента вдоль вектора (1,0,0) при вращении оси A на 90 градусов и затем вращением оси B на 90 градусов. Однако, если вращение оси А установить как реверс, положение оси А будет равно -90 градусов для той же ориентации оси инструмента

## Slide 11: Рисунок 1, Две головки

## Slide 12: Смещение нулевой позиции
Когда обе, оси вращения на станке установлены в нуль, инструмент, должен быть выровнен по оси Z СКС.
Нулевая позиция поворотных осей на некоторых станках (обычно станка с двумя головками или двумя столами) уснанавливается в конечном угловом значении.
Эти значения задаются переменными кинематики mom_kin_4th_axis_zero_position и mom_kin_5th_axis_zero_position для 4-й и 5-й оси соответственно.

## Slide 13: Смещение нулевой позиции
Обращайтесь к рисунку 5, на котором показан 5-осевой станок с головкой и столом. Исходное положение на этом станке для головки должно быть -90 градусов. Когда головка - в положении 0 градусов, инструмент будет выровнен с осью Y СКС, по направлению к столу. Кинематические переменные могут быть установлены в tcl файле как показано ниже: set mom_kin_4th_axis_zero_position -90.0 set mom_kin_5th_axis_zero_postion 0.0
Следовательно для вектора оси инструмента (0,0,1) необходимо развернуть головку в значение 90.0 градусов, так как исходное положение -90 градусов.

## Slide 14: Рисунок 5, Головка Стол

## Slide 15: Точка поворота
Точка поворота определяет точку, относительно которой вращается головка станка. Для станков с двумя поворотными головками это точка определяется для головки 4-й оси и для головки 5-й оси. Во многих случаях точки обеих головок совпадают.
Для стандартного 5-осевого станкас головкой и столом или двумя головками эта точка задается переменной кинематики : mom_kin_pivot_gauge_offset.
Это смещение задается от точки измерения шпинделя до точки вращения головки.
Для станка Deckel Maho показанного на рисунке 7, точка поворота задается масивом переменных mom_kin_gauge_to_pivot. Для этих станков точка поворота лежит на векторе вращения 4-й оси.

## Slide 16: Рисунок 7, Deckel Maho, DMC80U

## Slide 17: Рисунок 1, Две головки

## Slide 18: Рисунок 2, Смещения при 2-х головках

## Slide 19: Кинем. схема с двумя головками
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 1
  set mom_kin_machine_type 5_axis_dual_head set mom_kin_4th_axis_plane ZX
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(0) 0.0 set mom_kin_4th_axis_center_offset(1) 0.0 set mom_kin_4th_axis_center_offset(2) 0.0 set mom_kin_4th_axis_rotation standard set mom_kin_4th_axis_zero_position 0.0
  set mom_kin_pivot_gauge_offset 100.00 set mom_kin_5th_axis_plane YZ set mom_kin_5th_axis_center_offset(0) XX (5th axis x-offset) set mom_kin_5th_axis_center_offset(1) YY (5th axis y-offset) set mom_kin_5th_axis_center_offset(2) ZZ (5th axis z-offset) set mom_kin_5th_axis_rotation standard set mom_kin_5th_axis_zero_position 0.0
Расстояние от Нуля Станка до центра 4-ой оси не необходимо в этом типе станков и должно быть установлено в нуль.

## Slide 20: Кинематическая схема с двумя столами
На рисунке 3, стол B смонтирован на столе A. Поэтому СКС в UG должна быть установление в центр 5-й оси стола при создании операций.
Если Нуль Станка не в центре этого стола (независимая или 5-ая ось), то расстояние от нуля станка до центра стола должно быть введено в переменную кинематики смещения 4-й оси.
И расстояние от 4-й до 5-й оси должно быть введено как переменная смещения центра 5-й оси.

## Slide 21: Рисунок 3, Два стола

## Slide 22: Рисунок 4, Смещение 2-х столов

## Slide 23: Кинем. схема с двумя столами
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 3
  set mom_kin_machine_type 5_axis_dual_table set mom_kin_4th_axis_plane YZ set mom_kin_4th_axis_center_offset(0) 0.0 set mom_kin_4th_axis_center_offset(1) 0.0 set mom_kin_4th_axis_center_offset(2) 0.0 set mom_kin_4th_axis_rotation standard set mom_kin_4th_axis_zero_position 0.0
  set mom_kin_5th_axis_plane ZX set mom_kin_5th_axis_center_offset(0) XX set mom_kin_5th_axis_center_offset(1) YY set mom_kin_5th_axis_center_offset(2) ZZ set mom_kin_5th_axis_rotation standard set mom_kin_5th_axis_zero_position 0.0

## Slide 24: Рисунок 5, Головка стол

## Slide 25: Рисунок 6, Смещения, головка стол

## Slide 26: Кинемат. схема головка стол
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 5
  set mom_kin_machine_type 5_axis_head_table
  set mom_kin_4th_axis_plane YZ
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(0) 0.0
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(1) 0.0
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(2) 0.0
  set mom_kin_4th_axis_rotation standard
  set mom_kin_4th_axis_zero_position 0.0
  set mom_kin_pivot_gauge_offset 100.0
  set mom_kin_5th_axis_plane ZX
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(0) XX
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(1) YY
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(2) ZZ
  set mom_kin_5th_axis_rotation standard
  set mom_kin_5th_axis_zero_postion 0.0

## Slide 27: Рисунок 1, Две головки

## Slide 28: Рисунок 3, Два стола

## Slide 29: Рисунок 5, Головка стол

## Slide 30: Рисунок 7, Deckel Maho, DMC80U

## Slide 31: Рисунок 8, Deckel Maho DMC80U Смещения

## Slide 32: Кинематика DMC80U
Для станков, у которых оси лежат не в перпендикулярных плоскостях, Вы должны использовать значение NONE для плоскости оси и ввести направляющие косинусы или углы для задания оси вращения головки или стола.
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 7 и 8.
  set mom_kin_machine_type 5_axis_head_table
  set mom_kin_4th_axis_plane NONE
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(0) 0.0
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(1) 0.0
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(2) 0.0
  set mom_kin_4th_axis_rotation standard
  set mom_kin_4th_axis_zero_position 0.0
Использование направляющих косинусов:
  set mom_kin_4th_axis_vector(0) 0.0000
  set mom_kin_4th_axis_vector(1) 1.0000
  set mom_kin_4th_axis_vector(2) 1.0000
Использование двух углов: set mom_kin_4th_axis_angles(0) 90.0
  set mom_kin_4th_axis_angles(1) 45.0

## Slide 33: Кинематика DMC80U (продолж.)
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 7 и 8.
Расстояние от точки измерения шпинделя до точки поворота (точки относительно которой вращается поворотная головка) задается с использованием массива переменных кинематики mom_kin_gauge_to_pivot.
  set mom_kin_gauge_to_pivot(0) XX (X-Head Offset)
  set mom_kin_gauge_to_pivot(1) YY (Y-Head Offset)
  set mom_kin_gauge_to_pivot(2) ZZ (Z-Head Offset)
  set mom_kin_5th_axis_plane NONE
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(0) 0
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(1) 0.0
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(2) 0.0
  set mom_kin_5th_axis_rotation standard
  set mom_kin_5th_axis_zero_position 0.0
Использование направляющих косинусов :
  set mom_kin_5th_axis_vector(0) 0.0000
  set mom_kin_5th_axis_vector(1) 0.0000
  set mom_kin_5th_axis_vector(2) 1.0000
Использование двух углов :
  set mom_kin_5th_axis_angles(0) 0.0
  set mom_kin_5th_axis_angles(1) 0.0

## Slide 34: Рисунок 9, Deckel Maho DMU70V

## Slide 35: Рисунок 10, Deckel Maho DMU70V Смещения

## Slide 36: Кинематика DMU70V
Для станков, у которых оси лежат не в перпендикулярных плоскостях, Вы должны использовать значение NONE для плоскости оси и ввести направляющие косинусы или углы для задания оси вращения головки или стола.
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 9 и 10.
  set mom_kin_machine_type 5_axis_dual_table
  set mom_kin_4th_axis_plane NONE
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(0) -1.0
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(1) 100.0
  set mom_kin_4th_axis_center_offset(2) 75.0
  set mom_kin_4th_axis_rotation standard
  set mom_kin_4th_axis_zero_position 0.0
Использование направляющих косинусов .
  set mom_kin_4th_axis_vector(0) 0.0000
  set mom_kin_4th_axis_vector(1) -1.0000
  set mom_kin_4th_axis_vector(2) 1.0000
Использование двух углов
  set mom_kin_4th_axis_angles(0) 270.0
  set mom_kin_4th_axis_angles(1) 45.0

## Slide 37: Кинематика DMU70V (продолж.)
Следующие строки определяют станок показаный на рисунке 9 и 10.
Расстояние от центра оси С стола до точки относительно которой вращается 4-я или независимая ось задается с использованием массива переменных кинематики mom_kin_5th_axis_center_offset. Обычно вектора вращения 4-й и 5-й оси компланарны.
  set mom_kin_5th_axis_plane NONE
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(0) 1.0
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(1) -100.0
  set mom_kin_5th_axis_center_offset(2) -75.0
  set mom_kin_5th_axis_rotation standard
  set mom_kin_5th_axis_zero_position 0.0
Использование направляющих косинусов :
  set mom_kin_5th_axis_vector(0) 0.0000
  set mom_kin_5th_axis_vector(1) 0.0000
  set mom_kin_5th_axis_vector(2) 1.0000
Использование двух углов:
  set mom_kin_5th_axis_angles(0) 0.0
  set mom_kin_5th_axis_angles(1) 0.0